Российская Федерация

Курганская область

Притобольный район

Ярославский сельсовет

Ярославская сельская Дума

РЕШЕНИЕ

от 18 сентября 2017 года № 19

с. Ярославское

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области, Постановлением Администрации Ярославского сельсовета от 8 июня 2017 года № 20 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области», Ярославская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить, в установленном порядке, размещение местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте сельских поселений Притобольного района в сети интернет, а также в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании Администрации Ярославского сельсовета  и Ярославской сельской Думы газете «Сельская жизнь».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и аграрной политике Ярославской сельской Думы (Тарасова Н.А.).

Председатель Ярославской сельской Думы                                           А.А. Антонов

Глава Ярославского  сельсовета                                                               А.А. Антонов

Приложение к решению Ярославской сельской Думы от «25» декабря 2017 года № 396«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области» Местные нормативы градостроительного проектирования Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области

Содержание:

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел I | Основная часть | 3 |
|  | Глава 1 | Расчетные показатели в области электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведения | 3 |
|  | Глава 2 | Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения | 4 |
|  | Глава 3 | Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | 4 |
|  | Глава 4 | Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения | 6 |
|  | Глава 5 | Расчетные показатели в области благоустройства территории поселения | 6 |
| Раздел II | Обоснование расчетных показателей | 7 |
|  | Глава 6 | Географическое положение | 7 |
|  | Глава 7 | Технико-экономические показатели | 8 |
| Раздел III | Правила и область применения расчетных показателей | 17 |
|  | Глава 8 | Область применения расчетных показателей | 17 |
|  | Глава 9 | Правила применения расчетных показателей | 17 |

Введение

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Ярославского сельсовета Притобольного района Курганской области (далее - нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами Ярославского сельсовета.

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

а) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

в) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Раздел I. Основная часть нормативов градостроительного проектирования

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, относящимися к областям:

а) электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

д) благоустройство территории.

Глава 1.   Расчетные показатели в области электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Электрические сети до 35 кВ, (км/ тысяч км2) | 130 | Не далее 0.5 км |
| Электрические сети до 0,4 кВ, (км/ км2 территории застройки) | 20 | Не далее 0.01 км |
| Объекты теплоснабжения (внутрипоселковые сети) (км/ км2 территории застройки)* | 20 | Не далее 0,02 км |
| Объекты газоснабжения поселений (внутрипоселковые сети газоснабжения) (км/км2 территории застройки) | 20 | Не далее 0.05 км |
| Сети водоснабжения (км/км2 территории застройки)* | 20 | Не далее 0.05 км |
| Сети водоотведения (ливневая канализация) (км/км2 территории застройки)* | 20 | Не далее 0,05 км |
| Сети водоотведения (сети канализации бытовых и производственных стоков) (км/км2 территории застройки)* | 20 | Не далее 0,02 км |
| Очистные сооружения канализационных стоков (единиц на населенный пункт) | 1 | Не ближе 1 км. |

* допускается устройство автономных источников тепло- и водоснабжения, а также автономных систем водоотведения при соблюдении действующих норм законодательства Российской Федерации.

Глава 2.   Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги I категории, (км/ тысяч км2) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Автомобильные дороги II категории, (км/ тысяч км2) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Автомобильные дороги III категории, (км/ тысяч км2) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Автомобильные дороги IV категории, (км/ тысяч км2) | 125 | Не далее 1 км |
| Внутрипоселковые автомобильные дороги IV и V категории, (км/км2 территории застройки) | 20 | Не далее 0,05 км. |

Глава 3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Образование: |  |  |
| Детские сады, (мест/тысяч человек) | 110 180 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут |
| Общеобразовательные школы, (мест/ тысяч человек) | 120 180 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут |
| Учреждения начального и среднего профессионального образования, (мест/ тысяч человек | не устанавливается | Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут |
| Внешкольные учреждения, (мест/ тысяч человек) | 46,2 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут |
| Здравоохранение: |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты, (объектов/1 населенный пункт) | 1 | Пешеходно-транспортная доступность 30 минут |
| Аптеки, (м2/ тысяч человек) | 14 | Пешеходно-транспортная доступность 30 минут |
| Пункты скорой помощи, (автомобиль/тыс. чел.) | 1 | Транспортная доступность 15 минут |
| Физическая культура и массовый спорт: |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения, (га/ тысяч человек) | 0,7 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут |
| Спортивный (спортивно-тренажерный) зал общего пользования, (м2/ тысяч человек) | 80 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут |
| Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов: |  |  |
| Площадки сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, (га/ тысяч человек) | 2,5 | Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 1 км |
| Скотомогильники, (м2/ тысяч человек) | 10 | Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 1 км |

Глава 4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности (м2/ тысяч человек) | 80 | Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут |
| Объекты торговли, (м2/ тысяч человек) | 300 | Пешеходная доступность 30 минут |
| Предприятия бытового обслуживания, (рабочее место/ тысяч человек) | 4 | Пешеходная доступность 30 минут |
| Предприятия общественного питания, (посадочное место место/ тысяч человек) | 40 | Пешеходная доступность 30 минут |
| Пожарное депо, (один автомобиль/ тысяч человек) | 0,4 0,4 | Радиус обслуживания 3 км. (НПБ 101-95) |
| Отделение связи, (один объект/ тысяч человек) | 1 | Пешеходная доступность 30 минут |
| Отделение полиции, (один объект/ тысяч человек) | 0,1 0,1 | Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, (операционное место /тысяч человек) | 1 | Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 30 минут |
| Кладбища (га/ тысяч человек) | 0,24 | Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 0,5 км |

Глава 5. Расчетные показатели в области благоустройства территории поселения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары…) (м2/ человек) | 12 | Транспортная доступность 20 минут |
| Территории общего пользования (площади), (м2/ человек) | 3 | Транспортная доступность 20 минут |
| Пляжи, (м2/ человек, с учетом коэффициента одновременной загрузки – 0,2) | 1 | Транспортная доступность 1,5 часа |
| Пешеходные дорожки, (км/км2 территории застройки) | 20 | Не далее 0,05 км. |

Раздел  II. Обоснование расчетных показателей

Глава 6. Общая характеристика

а) Географическое положение.

Ярославский сельсовет расположен в северной части Притобольного  района. Имеет общие границы:

на востоке — с Обуховским сельсоветом;

на севере — с Нагорский сельсоветом;

на  западе — с Раскатихинским сельсоветом;

на юге — с Чернавским сельсоветом.

.

В состав поселения входит 1 населенный пункт.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославское | село, административный центр | 401 |

б) Транспорт.

Транспортное сообщение осуществляется по автомобильным дорогам. Межпоселковые автомобильные дороги - регионального значения. Внутрипоселковые   автомобильные дороги - местного значения.

в) Физкультура, спорт, образование, культура, здравоохранение.

На территории поселения расположены: основная общеобразовательная школа – филиал Раскатихинской  средней школы,    учреждение культуры,  фельдшерско-акушерский пункт, почта.

г) Электро-тепло газо и водоснабжение, водоотведение.

На территории населенного пункта Ярославского сельсовета имеется: , 0,05 км теплотрасс в двухтрубном исполнении.  Газоснабжение осуществляется от автономных источников. Электроснабжение поселения осуществляется воздушными линиями электропередачи 110 кВ, 35 кВ,0,4 кВ.

д) Иные области. Экономика.

Основные направления  экономической деятельности – сельское хозяйство. Предприятия торговли предоставлены сетью розничных магазинов товаров повседневного потребления и смешанных товаров. На территории поселения оказываются услуги телефонной и сотовой связи.

ж) Обработка, утилизация твердых бытовых отходов.

Для временного размещения бытовых и коммунальных отходов имеется площадка в восточной   части села Ярославское.

з) Благоустройство.

В центре села имеется парк зелёной растительности.

# Глава 7. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населенных пунктов, всего | ед. | 1 |
| 2 | Количество дворов в сельской местности, всего | ед. | 144 |
| 3 | Территория муниципального образования Курганской области | га | 6947 |
|  | в том числе |  |  |
| 3.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5964 |
|  | из них зарегистрировано | га |  |
| 3.2. | Земли населенных пунктов | га | 48 |
| 3.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 50 |
| 3.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |
| 3.5. | Земли лесного фонда | га | 794 |
| 3.6. | Земли водного фонда | га | 28 |
| 3.7. | Земли запаса | га |  |
| 4 | Население муниципального образования Курганской области |
| 4.1 | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 401 |
| 4.1.1 | Городское | чел. |  |
| 4.1.2 | Сельское | чел. | 401 |
| 4.2 | Количество детей, всего | чел. | 86 |
|  | в том числе |  |  |
| 4.2.1 | В возрасте до 1 года | чел. | 1 |
| 4.2.2 | В возрасте 1 - 6 лет включительно | чел. | 24 |
| 4.2.3 | В возрасте 7-15 лет | чел. | 61 |
| 4.3 | Справочно: население в возрасте 16 -18 лет | чел. | 8 |
| 4.4 | Справочно: население в возрасте от 0 до 17 лет включительно | чел. | 90 |
| 4.5 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | чел. | 214 |
| 4.6 | Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | чел. | 101 |
| 4.7 | Распределение трудовых ресурсов (на начало года) |  | 224 |
| 4.7.1 | Численность экономически активного населения | чел. | 124 |
| 4.7.2 | Занятые в экономике муниципального образования | чел. | 124 |
|  | - на крупных предприятиях | чел. |  |
|  | - на малых и средних предприятиях | чел. | 124 |
|  | в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся юридическим лицом | чел. | 95 |
|  | - индивидуальные предприниматели | чел. | 2 |
|  | в том числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 0 |
|  | - в личных подсобных хозяйствах (трудоспособных членов семьи) | чел. |  |
|  | - прочее занятое население | чел. | 27 |
| 4.7.3 | Среднегодовая общая численность безработных | чел. | 41 |
| 5 | Образование |
| 5.1 | Число дошкольных учреждений и учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся на территории муниципального образования | ед. | 0 |
|  |  | мест | 0 |
| 5.1.1 | Детский сад | ед. | 0 |
|  |  | мест | 0 |
| 5.1.2 | Начальная школа – детский сад | ед. |  |
|  |  | мест |  |
| 5.1.3 | Общеобразовательные учреждения, имеющие группы дошкольного образования | ед. |  |
|  |  | мест |  |
| 5.2 | Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | чел. |  |
| 5.3 | Численность педагогических работников дошкольных учреждений | чел. |  |
| 5.4 | Число групп кратковременного пребывания | ед. | 1 |
| 5.4.1 | Численность детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей | чел. | 13 |
| 5.5 | Число общеобразовательных учреждений | ед. | 1 |
|  |  | мест | ? |
| 5.5.1 | Филиалов (структурных подразделений) | ед. | 1 |
| 5.5.2 | Общеобразовательных учреждений, деятельность которых приостановлена | ед. | 0 |
| 5.5.3 | Начальных школ | ед. | 0 |
| 5.5.4 | Основных школ | ед. | 0 |
| 5.5.5 | Средних (полных) школ | ед. | 0 |
| 5.5.6 | Общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и с девиантным поведением | ед. | 0 |
| 5.6 | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, всего | чел. | 56 |
| 5.7 | Численность работников общеобразовательных учреждений, всего | чел. | 18 |
| 5.7.1 | в том числе педагогические работники | чел. | 11 |
| 5.7.2 | Административно-хозяйственный персонал | чел. |  |
| 5.7.3 | Учебно-вспомогательный персонал | чел. |  |
| 5.7.4 | Прочий персонал | чел. | 7 |
| 5.8 | Число учебных заведений профессионального образования | ед. | 0 |
|  |  | мест | 0 |
| 5.9 | Численность студентов данных учебных заведений профессионального образования | чел. | 0 |
| 5.10 | Численность преподавателей учебных заведений профессионального образования | чел. | 0 |
| 5.11 | Число детских домов | ед. | 0 |
|  |  | мест | 0 |
| 5.12 | Численность воспитанников детских домов | чел. | 0 |
| 5.13 | Численность педагогических работников детских домов | чел. | 0 |
| 6 | Здравоохранение |
| 6.1 | Количество учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования | ед. | 1 |
| 6.1.1 | Больницы | ед. | 0 |
| 6.1.2 | Поликлиники | ед. | 0 |
| 6.1.3 | Число фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц, всего | ед. | 1 |
| 6.1.4 | Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады) | ед. | 0 |
| 6.1.5 | Дома ребенка | ед. | 0 |
| 6.2 | Численность врачей | чел. | 0 |
| 6.3 | Численность среднего медицинского персонала | чел. | 1 |
| 7 | Культура |
| 7.1 | Число учреждений культуры и искусства, находящихся на территории муниципального образования | ед. | 2 |
|  |  | посадочных мест | 184 |
| 7.1.1 | в том числе | ед. | 1 |
|  | Число клубов, домов культуры | посадочных мест | 180 |
| 7.1.2 | Число библиотек | ед. | 1 |
|  |  | посадочных мест | 4 |
| 7.1.3 | Прочие учреждения культуры и искусства | ед. | 0 |
|  |  | посадочных мест | 0 |
| 8 | Физкультура и спорт |
| 8.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв.м на 10000 населения | 4 |
| 8.2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (% от числа населения) | % | 14 |
| 9 | Социальное обслуживание |
| 9.1 | Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, всего | чел. | 98 |
|  | в том числе |  |  |
| 9.1.1 | Пенсионеры | чел. | 32 |
|  | из них одинокие | чел. | 32 |
| 9.1.2 | Инвалиды | чел. | 28 |
| 9.1.3 | Дети-инвалиды | чел. | 0 |
| 9.1.4 | Семьи с несовершеннолетними детьми, их количественный состав | ед. | 38 |
|  |  | чел. | 77 |
|  | - Многодетные | ед. | 10 |
|  | - Неполные | ед. | 1 |
| 9.2 | Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | ед. | 18 |
| 9.3 | Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством | чел. | 47 |
| 9.4 | Детский дом-интернат для детей-инвалидов | ед. | 0 |
| 10 | Торговля и бытовые услуги |
| 10.1 | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся бытовым обслуживанием населения | ед. | 0 |
| 10.1.1 | Количество объектов бытового обслуживания | ед. | 0 |
|  |  | чел. работающих | 0 |
| 10.2 | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей | ед. | 3 |
| 10.2.1 | Количество торговых объектов, в том числе мелкорозничной торговли | ед. | 3 |
|  |  | кв. м торговой площади | 98,4 |
| 10.3 | Количество розничных рынков | ед. | 0 |
|  |  | торговых мест | 0 |
| 10.4 | Количество ярмарок | ед. | 0 |
|  |  | торговых мест | 0 |
| 10.5 | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией общественного питания, всего | ед. | 0 |
| 10.5.1 | Количество объектов общественного питания | ед. | 0 |
|  |  | посадочных мест | 0 |
| 11 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 11.1 | Общая площадь всего жилищного фонда | тыс. кв.м | 8,6 |
| 11.2 | Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя | кв.м/чел. | 21,4 |
| 11.3 | Наличие котельных, | ед. | 1 |
|  | в том числе по видам используемого топлива |  |  |
|  | - Газ | ед. |  |
|  | - Уголь | ед. | 1 |
|  | - Других видах топлива | ед. | 0 |
| 11.3.1 | Тепловая мощность котельных, работающих на |  | 0,4 |
|  | - Газе | куб.м |  |
|  | - Угле | Гкал/ч | 0,4 |
|  | - Других видах топлива | Гкал/ч | 0 |
| 11.3.2 | Количество объектов теплоснабжения, находящихся в стадии реконструкции | ед. |  |
| 11.3.3 | Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении | км | 0,05 |
| 11.4 | Количество муниципальных электросетей (указать протяжённость) и электрообъектов | ед./км |  |
| 11.5 | Количество бесхозяйных электросетей (указать протяжённость) и электрообъектов, расположенных на территории муниципального образования Курганской области | ед./км |  |
| 11.6 | Потребность муниципальных котельных: |  |  |
|  | в твердом топливе: |  |  |
| 11.6.1 | Уголь | т | 108 |
| 11.6.2 | Дрова | куб.м | 100 |
| 11.6.3 | В жидком топливе | т |  |
| 11.6.4 | В газообразном топливе | куб.м |  |
| 11.7 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 0 |
| 11.8 | Установленная производственная мощность водопровода | тыс. куб.м в сутки | 0 |
| 11.9 | Уличная канализационная сеть | км | 0 |
| 11.10 | Общая протяженность автомобильных дорог (всех видов пользования и значения) | км | 0 |
| 11.10.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 0 |
| 11.11 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 8 |
| 11.12 | Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего | ед. | 31 |
|  | в том числе домашних | ед. | 25 |
| 11.13 | Транспортные средства, являющиеся собственностью физических лиц, всего | ед. | 109 |
| 11.13.1 | в том числе мотоциклы | ед. | 2 |
| 11.13.2 | Легковые автомобили | ед. | 77 |
| 11.13.3 | Грузовые автомобили | ед. | 12 |
| 11.13.4 | Тракторы | ед. | 18 |
| 12 | Сельское хозяйство |
| 12.1 | Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) | ед. | 144 |
| 12.1.1 | Площадь приусадебных участков | га | 48 |
| 12.1.2 | Наличие скота и птицы: |  |  |
| 12.1.2.1 | Крупный рогатый скот | голов | 165 |
|  | в том числе коров | голов | 89 |
| 12.1.2.2 | Свиней | голов | 35 |
| 12.1.2.3 | Овец и коз | голов | 320 |
| 12.1.2.4 | Птицы | голов | 600 |
| 12.2 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. |  |
| 12.2.1 | Наличие сельскохозяйственных угодий, всего | га |  |
|  | в том числе |  |  |
| 12.2.1.1 | Пашня | га |  |
| 12.2.1.2 | Залежь | га |  |
| 12.2.1.3 | Сенокосы | га |  |
| 12.2.1.4 | Пастбища | га |  |
| 12.2.1.5 | Прочие | га |  |
| 12.2.2 | Из общих сельскохозяйственных угодий – арендованные, всего | га |  |
|  | в том числе |  |  |
| 12.2.2.1 | Пашня | га |  |
| 12.2.2.2 | Залежь | га |  |
| 12.2.2.3 | Сенокосы | га |  |
| 12.2.2.4 | Пастбища | га |  |
| 12.2.2.5 | Прочие | га |  |
| 12.2.3 | Наличие скота и птицы |  |  |
| 12.2.3.1 | Крупный рогатый скот | голов |  |
|  | в том числе коров | голов |  |
| 12.2.3.2 | Свиней | голов |  |
| 12.2.3.3 | Овец и коз | голов |  |
| 12.2.3.4 | Птицы | голов |  |
| 12.3 | Сельскохозяйственные организации | ед. |  |
|  |  | человек работающих |  |
| 12.3.1 | Наличие сельскохозяйственных угодий, всего | га |  |
|  | в том числе |  |  |
| 12.3.1.1 | Пашня | га |  |
| 12.3.1.2 | Залежь | га |  |
| 12.3.1.3 | Сенокосы | га |  |
| 12.3.1.4 | Пастбища | га |  |
| 12.3.1.5 | Прочие | га |  |
| 12.3.2 | Из общих сельскохозяйственных угодий – арендованные, всего | га |  |
|  | в том числе |  |  |
| 12.3.2.1 | Пашня | га |  |
| 12.3.2.2 | Залежь | га |  |
| 12.3.2.3 | Сенокосы | га |  |
| 12.3.2.4 | Пастбища | га |  |
| 12.3.2.5 | Прочие | га |  |
| 12.3.3 | Наличие скота и птицы |  |  |
| 12.3.3.1 | Крупный рогатый скот | голов |  |
|  | в том числе коров | голов |  |
| 12.3.3.2 | Свиней | голов |  |
| 12.3.3.3 | Овец и коз | голов |  |
| 12.3.3.4 | Птицы | голов |  |
| 13 | Общая характеристика организаций, находящихся на территории муниципального образования Курганской области |
| 13.1 | Число предприятий и организаций, занимающихся промышленными видами деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, воды и газа) на территории муниципального образования Курганской области, всего | ед. | 0 |
| 13.2 | Число крупных и средних предприятий и организаций, занимающихся промышленными видами деятельности на территории муниципального образования Курганской области (согласно приложению 6 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 0 |
| 13.3 | Число предприятий и организаций, оказывающих транспортные услуги | ед. | 0 |
| 13.4 | Число предприятий и организаций, оказывающих услуги связи | ед. | 1 |
| 13.5 | Количество предприятий, состоящих на учёте плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду | ед. | 0 |
| 13.6 | Предприятия, занимающиеся переработкой, вывозом, утилизацией отходов | ед. | 0 |
| 14 | Предпринимательская деятельность |
| 14.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 2 |
| 14.2 | Количество средних предприятий | ед. | 0 |
| 14.3 | Численность работающих на средних предприятиях | чел. | 0 |
| 14.4 | Количество малых предприятий | ед. | 0 |
|  | в том числе количество микропредприятий | ед. | 0 |
| 14.5 | Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 0 |
|  | в том числе | чел. | 0 |
|  | Численность работающих на микропредприятиях |  |  |
| 14.6 | Численность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) | чел. | 2 |
| 14.7 | Количество наемных рабочих у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | чел. | 4 |
| 14.8 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 0 |
|  | в том числе | чел. | 0 |
|  | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |
| 14.9 | Численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах | чел. | 0 |
|  | в том числе количество работников у глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 00 |
| 14.10 | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере предпринимательства | руб. | 4980 |
| 14.11 | Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 3,2 |
| 15 | Недвижимость |
| 15.1 | Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных на праве собственности в Управлении Федеральной регистрационной службе по Курганской области | ед. | 288 |
| 15.2 | Инвентаризационная стоимость объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных на праве собственности в Управлении Федеральной регистрационной службе по Курганской области | млн. руб. | 35,2 |
| 15.3 | Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения | млн. руб. | 334,8 |
| 15.4 | Кадастровая стоимость земель населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | млн. руб. | 1,2 |
| 15.5 | Кадастровая стоимость земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | млн. руб. | 1 |
| 16 | Ресурсный потенциал |
| 16.1 | Площадь земель лесного фонда | тыс. га | 0,794 |
| 16.1.1 | в том числе переданных в аренду | тыс. га | 0,794 |
| 16.2 | Площадь охотничьих угодий | тыс. га |  |
| 16.2.1 | в том числе | тыс. га |  |
|  | переданных в долгосрочное пользование |  |  |
| 16.3 | Количество рыбопромысловых участков | шт. |  |
| 16.3.1 | в том числе переданных в пользование | шт. |  |
| 16.4 | Формовочные пески | тыс. куб.м |  |
| 16.5 | Стекольные пески | тыс. куб.м |  |
| 16.6 | Строительный песок и песчано-гравийные породы | тыс. куб.м | 0 |
| 16.7 | Кирпично-черепичное сырье | тыс. куб.м | 0 |
| 16.8 | Керамзитное сырье | тыс. куб.м |  |
| 16.9 | Строительный камень | тыс. куб.м |  |
| 16.10 | Торф | тыс. т |  |
| 16.11 | Минеральные краски | т |  |
| 16.12 | Бентонитовая глина | тыс. т |  |
| 16.13 | Уран | т |  |
| 16.14 | Бокситы | т |  |
| 16.15 | Подземные пресные воды | тыс. куб.м в сутки | 0 |
| 16.16 | Подземные минеральные воды | куб.м в сутки |  |
| 16.17 | Лечебные грязи | тыс. куб.м |  |
| 16.18 | Прочие |  |  |
| 16.19 | Количество месторождений полезных ископаемых, переданных в пользование | ед. |  |
| 17 | Экология |
| 17.1 | Наличие природоохранных объектов: |  |  |
| 17.1.1 | Очистные сооружения канализации | тыс. кв.м в год |  |
| 17.1.2 | Объекты размещения твердых бытовых отходов | ед./ площадь в га | 1\1 |
| 17.1.3. | Особо охраняемые природные территории | ед. | 0 |
|  | в том числе памятники природы | ед. | 0 |
|  | Природные (зоологические) заказники | ед. | 0 |
|  | Лечебно-оздоровительные местности | ед. | 0 |
| 18 | Инвестиции |
| 18.1 | Инвестиционные площадки на территории Курганской области (согласно приложению 7 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. |  |
|  |  | кв.м |  |
| 18.2 | Незавершенные объекты строительства | ед. |  |
| 18.3 | Инвестиционные проекты | ед. |  |
| 19 | Объекты собственности муниципального образования Курганской области |
| 19.1 | Земельные участки | га | 36 |
| 19.2 | Объекты недвижимости | ед. | 4 |
| 19.3 | Прочие | ед. |  |
| 20 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 20.1 | Схема территориального планирования | шт. |  |
| 20.2 | Генеральные планы поселений, городских округов Курганской области | шт. | 0 |
| 20.3 | Правила землепользования и застройки | шт. | 1 |

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей

Глава 8. Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы действуют на всей территории Ярославского сельсовета (по тексту – поселения).

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения (по тексту – объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения (по тексту – расчетных показателей территориальной доступности).

Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного самоуправления – Ярославской сельской Думой.

Нормативы  применяются в следующих случаях:

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

При подготовке и утверждении Генерального плана поселения, в том числе при внесении изменении в Генеральный план поселения;

При подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений, а также при внесении в них изменений;

При подготовке и утверждении документации по планировке территории поселения;

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения,  объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Требования настоящего документа со дня его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Глава 9. Правила применения расчетных показателей

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения из основной части нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения поселения, и за счет применения расчетных показателей территориальной доступности, определяются места расположения таких объектов.

При подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменении в Генеральный план поселения, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

При подготовке правил землепользования и застройки поселения, размещение функциональных зон и установленные для них градостроительные регламенты должны обеспечивать выполнение, установленных настоящими нормативами расчетных показателей уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей территориальной доступности.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования. Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов, в части соблюдения расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения и территориальной доступности.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положении Генеральных планов, в том числе и положений нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели территориальной доступности,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели территориальной доступности, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, проверяется их соблюдение настоящим нормативам градостроительного проектирования  в части соблюдения расчетных показателей.