РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧЕРНАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

от 2 сентября 2013 года № 19

с. Чернавское

Об утверждении схемы теплоснабжения

Чернавского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   Устава Чернавского сельсовета, Чернавская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения Чернавского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2.   Данное решение  обнародовать в селе Чернавском: в помещениях Администрации Чернавского сельсовета, сельской библиотеки, почты, фельдшерско-акушерского пункта, магазинов; в деревне Осиновке: в помещении фельдшерско-акушерского пункта, в здании сельского Дома культуры.

3.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Чернавской сельской Думы Иргалеева Г.И.

Председатель Чернавской сельской Думы                                            Г.И. Иргалеев

Глава Чернавского сельсовета                                                                Г.И. Иргалеев

Приложение к решению Чернавской сельской

Думы от 2 сентября 2013 г. № 19 «Об утверждении

схемы теплоснабжения Чернавского сельсовета»

Схема теплоснабжения Чернавского сельсовета

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Чернавского сельсовета Притобольного района является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Правила землепользования и застройки муниципального образования Чернавский сельсовет  Притобольного района Курганской области.

I Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

III . Графическая часть

Картографическое изображение муниципального образования

Чернавский сельсовет  Притобольного района Курганской области

( - Схема теплоснабжения (приложения 1,2)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Чернавский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Чернавского сельсовета.

Площадь Чернавского сельсовета на 01.01.2013 г. – 17169 га.

В состав  Чернавского  сельсовета входит 2 населенных пункта: с. Чернавское, д. Осиновка

Административным центром Чернавского сельсовета является с. Чернавское.

Численность населения Чернавского сельсовета на 01.01.2013 – 809 человек.

Территория Чернавского сельсовета расположена на юге Курганской области в 55 км от областного центра и  10 км от районного центра.

Растительный мир своеобразен и богат, кроме лесостепной зоны, имеются ленточные бора. Произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственные.

Рельеф местности – равнинный, понижение местности связано с долинами рек и логами. Общий уклон местности к долине реки Тобол. Зависит от объёма воды, которая придёт по малым рекам, логам, оврагам и от глубины уровня грунтовых вод.

Климат резко-континентальный. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из Казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.8○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -22.5○С.

Абсолютный минимум температур - 47○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 157 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 57-61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и южных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация –  МУП Администрации Притобольного района «Притоболье».

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Чернавское |
| 1 | Школьная | ул. Центральная, 24 | 0,38 | 200 |
| 2 | Клубная встроенная | ул. Центральная, 30 | 0,1 | - |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Чернавского сельсовета  осуществляется:

- в частных и двухквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Чернавское отопление школы, детского сада, школьных мастерских осуществляется от школьной котельной (схема теплоснабжения – приложение 1); отопление сельского дома культуры, почты, Администрации – от встроенной клубной котельной (схема теплоснабжения – приложение 2); топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие Чернавского сельсовета.

Население Чернавского  сельсовета в настоящее время составляет 809 человека в перспективе намечается естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

Ж-1 - зоны индивидуальной и малоэтажной многоквартирной  застройки;

Ж-2 - зона перспективой индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки;

ИТ-1  - зона транспортной инфраструктуры;

ИТ-2- зона инженерной инфраструктуры;

ОД - общественно-деловая зона многофункционального назначения;

П-1 - коммунально-складская зона;

П-2 - зона предприятий 3-5 классов вредности;

РЗ-1 – зона мест отдыха общего пользования;

ПЗ-2 – зона учреждений отдыха, спорта и туризма;

СХ-1 - зона сельхозиспользования (пашни, огороды);

СХ-2 - зона сельхозиспользования (объекты строительства сельскохозяйственного назначения);

СН-1 – зона размещения кладбищ;

СН-2 – зона размещения скотомогильников;

СН-3 - зона размещения складирования и хранения ТБО;

ВЗ-1 – зона  прибрежных защитных  полос;

ВЗ-2 – водоохранная зона;

ЛФ - зона лесного фонда;

ЕЛ - зона естественного ландшафта.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Чернавское имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

4. Перспективное теплоснабжение

Двухквартирные и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной и клубной котельных.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для Чернавского сельсовета ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Приложение 1

Схема теплоснабжения от школьной котельной

с. Чернавское ул. Центральная, 24

теп

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| КВСрд-0,22 | 2 | 0,38 | 2012 | 0,35 |

Приложение 2

Схема теплоснабжения от встроенной котельной Дома культуры

с. Чернавское,  ул. Центральная, 30

Дом культуры

| клубная встроенная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | присоединенная мощность, Гкал/ч |
| Луга-0,1 | 1 | 0,1 | 2008 | 0,005 |

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Дом культуры | 830 | 0,005 |

# Text boxes

ул. Центральная

теплотрасса

Ул. Механизаторов

Чернавская общеобразовательная  школа

Котельная

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Школа | 3500 | 0,032 |
| Детский сад | 2587,5 | 0,025 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
| 80 | 76 | 120 | 76 |

котельная

Ул. Центральная

Детский сад

Администрация

Библиотека

Почта

СДК