КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАДКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ГЛАДКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  16 октября  2013 года    № 20

с. Гладковское

Об утверждении  схемы теплоснабжения

Гладковского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Устава Гладковского сельсовета, Гладковская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения поселения Гладковского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в помещении  Администрации Гладковского сельсовета, сельской, школьной библиотеке, доме культуры,  клубе.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Гладковского сельсовета Н.М. Кириллова.

Председатель Гладковской сельской Думы                                                  С.В. Сергеев

Глава Гладковского сельсовета                                                                      Н.М. Кириллов

Приложение

к решению Гладковской сельской

Думы от 16 октября  2013 г. №  20 «Об

утверждении схемы теплоснабжения

Гладковского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Гладковского сельсовета Притобольного района является: Федеральный закон от 27июля 2010года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила землепользования и застройки муниципального образования Гладковский сельсовет Притобольного района Курганской области.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-    повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии	с нормативными требованиями;

-  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

III  Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Гладковский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь Гладковского сельсовета на 01.01.2013 г. – 24809 га.

В состав  Гладковского  сельсовета входит 4 населенных пункта:

с. Гладковское,  д. Ершовка, д. Банщиково, д. Н-Алабуга.

Административным центром Гладковского сельсовета является с. Гладковское.

Численность населения Гладковского  сельсовета  совета на 01.01.2013 г. – 747 человека.     Территория Гладковского  сельсовета  расположена в восточной части Притобольного района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории Гладковского сельсовета характеризуется слабоволнистым  рельефом, изрезанным глубокими оврагами.

Территория характеризуется  резко континентальным климатом. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из Казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -18○С.

Абсолютный минимум температур - 41○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае  57%.- 61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем   договор    теплоснабжения   является   МУП Администрация Притобольного района  "Притоболье"»  с. Глядянское ул. Ленина, 94. Обеспечивает теплом школу, Гладковский ФАП, Гладковский клуб, библиотеку,  Администрацию Гладковского сельсовета, к-з «Заря», ИП. «Егорова З.А.», почта России, Ростелеком.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | ул. Центральная, д.36 | 0,52 | 50 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Гладковского  сельсовета  осуществляется:

- в частных и двухквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Гладковское отопление средней школы, Гладковского ФАПа, сельского дома культуры, библиотеки,  Администрации Гладковского сельсовета, к-з «Заря», ИП. «Егорова З.А», почта России, Ростелеком, Гладковский ФАП осуществляется от  котельной (схема теплоснабжения – приложение к настоящей схеме); топливо – каменный уголь.

3. Перспективное развитие Гладковского сельсовета.

Население Гладковского сельсовета в настоящее время составляет 747  человека, в перспективе намечается естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зона перспективной индивидуальной и малоэтажной многоквартирной   застройки (Ж-1), зона транспортной инфраструктуры (ИТ-1),зона сельхозиспользования (СХ-1),зона мест общего пользования (РЗ-1), коммунально-складская зона (П-1).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Населённые пункты с. Гладковское, д. Ершовка, д. Банщиково, д. Н-Алабуга,  имеют в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

4. Перспективное теплоснабжение.

Существующая двухквартирная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования, библиотека, Администрация Гладковского сельсовета, к-з «Заря», ИП. «Егорова З.А», Гладковский ФАП, почта России, Ростелеком будут снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Приложение 1к схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения от  котельной  с. Гладковское ул. Центральная 36

| Наименование-потребителя | отапливаемый-объём, м.куб. | нагрузка, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| сельский клуб библиотека Администрация Гладковского сельсовета Гладковская средняя школа Гладковский ФАП Почта России ИП Егорова к-з Заря | 10763 | 0,094 |
| Итого: | 10763 | 0,094 |
| котельная |
| марка котлов | кол-во шт. | мощность Гкал/ч. | год ввода | присоединённая мощность, Гкал/ч. |
| луга 0,6 | 1 | 1,2 | 1980 | 0,186 |
| Общая протяженность сетей |
| подземная | надземная |
| протяжен-ность, м | диаметр | протяжен-ность, м | диаметр |
| 0 | 0 | 190 | 233 |

# Text boxes

ИП «Егорова З.А»

К-з «Заря»

ОАО «Почта России»

ОАО «Ростелеком»

теплотрасса

теплотрасса

Ул. Центральная

Ул.

Школьная

Гладковский ФАП

Гараж МППО

Котельная

Библиотека

Гладковский дом культуры

Биатрпваблиот

Администрация Гладковского сельсовета

спортзал

Гладковская средняя школа