РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

ПЛОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЛОТНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  16 декабря  2013 года    № 28

с. Плотниково

Об утверждении  схемы теплоснабжения

Плотниковского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Устава Плотниковского сельсовета, Плотниковская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения поселения Плотниковского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в здании  Администрации Плотниковского сельсовета, сельской библиотеке.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Плотниковской сельской Думы                                                  Л. В. Злыднева

Глава Плотниковского сельсовета                                                                      Л. В. Злыднева

Приложение

к решению Плотниковской сельской

Думы от 16 декабря  2013 г. №  28 «Об

утверждении схемы теплоснабжения

Плотниковского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Плотниковского сельсовета Притобольного района является: Федеральный закон от 27июля 2010года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила землепользования и застройки муниципального образования Плотниковский сельсовет Притобольного района Курганской области.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-    повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии	с нормативными требованиями;

-  минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

III  Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Плотниковский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь Плотниковского сельсовета на 01.01.2013 г. – 12421,04 га.

В состав  Плотниковского  сельсовета входит один населенный пункт – село Плотниково.

Численность населения Плотниковского  сельсовета  совета на 01.01.2013 г. – 851 человек.     Территория Плотниковского  сельсовета  расположена в южной части Притобольного района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории Плотниковского сельсовета характеризуется слабоволнистым  рельефом, изрезанным глубокими оврагами.

Территория характеризуется  резко континентальным климатом. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из Казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -18○С.

Абсолютный минимум температур - 41○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае  57%.- 61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем   договор    теплоснабжения   является   МУП Администрация Притобольного района  "Притоболье"»  с. Глядянское ул. Ленина, 94. Обеспечивает теплом школу и детский сад.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | ул. Центральная адрес не присвоен |  |  |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Плотниковского сельсовета  осуществляется:

- в частных и двухквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- отопление Плотниковской школы и детского сада осуществляется от  котельной (схема теплоснабжения – приложение к настоящей схеме); топливо – каменный уголь.

3. Перспективное развитие Плотниковского сельсовета.

Население Плотниковского сельсовета в настоящее время составляет 851 человек, в перспективе намечается естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зона перспективной индивидуальной и малоэтажной многоквартирной   застройки (Ж-1), зона транспортной инфраструктуры (ИТ-1),зона сельхозиспользования (СХ-1),зона мест общего пользования (РЗ-1), коммунально-складская зона (П-1).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

4. Перспективное теплоснабжение.

Существующая двухквартирная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Школа и детский сад снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.