РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

НАГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НАГОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2013 года № 121

с. Нагорское

Об утверждении схемы теплоснабжения

Нагорского сельсовета

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   Устава Нагорского сельсовета, Нагорская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения Нагорского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в печатном органе Администрации Нагорского сельсовета и Нагорской сельской Думы «Родничок»

3.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Нагорской сельской Думы  Максимову Л.Д.

Председатель Нагорской сельской Думы                                                                    Л.Д.Максимова

Глава Нагорского сельсовета                                                                                              А.И.Наумов

Приложение к решению Нагорской сельской

Думы от 10 октября 2013 года   «Об утверждении

схемы   теплоснабжения Нагорского сельсовета»

Схема теплоснабжения Нагорского сельсовета

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Нагорского сельсовета Притобольного района Курганской области является: Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила землепользования и застройки муниципального образования Нагорский сельсовет  Притобольного района Курганской области.

I Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

111.  Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Нагорский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Притобольного района.

Площадь Нагорского сельсовета на 01.01.2013 г. –25051,93 га.

Административным центром Нагорского сельсовета является с. Нагорское.

Численность населения  Нагорского сельсовета на 01.01.2013 – 1804 человек.

Территория Нагорского сельсовета расположена в северной части муниципального образования Притобольного района, в 27 км от районного центра и на юге Курганской области в 64-х км от областного центра.

Растительный мир своеобразен и богат, кроме лесостепной зоны, имеются ленточные бора. Произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственные.

Рельеф местности – слабоволнистая плоская равнина с гривами, увалами, представляя ярко выраженный холмистый рельеф. Общий уклон местности к долине реки Тобол. Зависит от объёма воды, которая придёт по малым рекам, логам, оврагам и от глубины уровня грунтовых вод.

Климат. Для данной территории климат – резко континентальный, характеризующийся недостатком увлажнения с периодически повторяющейся засушливостью. Особенности климата – резкие колебания температур от месяца к месяцу, и даже в течении суток, поздние весенние и осенние заморозки, неравномерная ( по месяцам) обеспеченность осадками. Притобольный район относится к IB строительно-климатическому району, со следующими характеристиками :

- Среднегодовая температура- 2,0 С

- Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с

- Среднегодовая влажность воздуха – 73 %

- Среднегодовые суммы осадков составляют 255-300мм

- Средняя температура (января) самого холодного месяца – 17 С

- Средняя температура ( июля) самого жаркого месяца + 19,8 С

- Абсолютная минимальная температура – 50 С

- Абсолютная максимальная температура + 41С

- Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,85 м;

- Нормативная глубина промерзания песчаных 2,41 м.

Наибольшие месячные суммы осадков отмечаются в летнее время года, причём максимальные наблюдаются в июле и достигают 55 мм. Наименьшее количество осадков выпадает  в зимнее время года ( январь-февраль) и составляет 10 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой – начале второй декады ноября, средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней, при этом следует отметить, что средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму насчитывает порядка 30 см. Сходит снег в конце второй декады апреля.

Континентальный климат способствует постоянному движению воздушных масс. Число дней с тихой погодой очень мало. Среднегодовые скорости ветра достигают 3-4м/сек с колебаниями от 2,6 до 4,9 м/сек. В летнее время скорости ветра меньше, чем зимой и в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра западное, юго-западное и южное. Иногда ветры достигают значительных скоростей, что вызывает так называемые « черные бури».

В течение зимних дней месяцев высокое атмосферное давление сосредоточивается на юго-востоке области с постепенным понижением на северо-западе. Это в основном и обусловливает движение ветров. В зимние месяцы преобладающим направлением хода ветров являются юго-западные румбы.

Нагорский сельсовет Притобольного района выделяется относительно высокой комфортностью климатических и природных условий .

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – ООО « Энергосервис» г. Екатеринбург.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Нагорское |
| 1 | Миникотельная | Ул Центральная, 37 | 0,83 | 150 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Нагорского сельсовета  осуществляется:

- в частных и двухквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Нагорское отопление школы, детского сада, школьных мастерских осуществляется от миникотельной (схема теплоснабжения – приложение 1);  топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие сельского поселения.

Население Нагорского  сельсовета в настоящее время составляет 1804  человек в перспективе намечается естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

Ж-1 - зоны индивидуальной и малоэтажной многоквартирной  застройки;

Ж-2 - зона перспективой индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки;

ИТ-1  - зона транспортной инфраструктуры;

ИТ-2- зона инженерной инфраструктуры;

ОД - общественно-деловая зона многофункционального назначения;

П-1 - коммунально-складская зона;

П-2 - зона предприятий 3-5 классов вредности;

РЗ-1 – зона мест отдыха общего пользования;

ПЗ-2 – зона учреждений отдыха, спорта и туризма;

СХ-1 - зона сельхозиспользования (пашни, огороды);

СХ-2 - зона сельхозиспользования (объекты строительства сельскохозяйственного назначения);

СН-1 – зона размещения кладбищ;

СН-2 – зона размещения скотомогильников;

СН-3 - зона размещения складирования и хранения ТБО;

ВЗ-1 – зона  прибрежных защитных  полос;

ВЗ-2 – водоохранная зона;

ЛФ - зона лесного фонда;

ЕЛ - зона естественного ландшафта.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Нагорское имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

4. Перспективное теплоснабжение

Двухквартирные и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от  миникотельной.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для Нагорского сельсовета ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Схема теплоснабжения от  миникотельной

с. Нагорское ул. Центральная, 37

Нагорский детский сад

котельная

| Нагорская средняя школа |  |
| --- | --- |

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| КВСрд-0,22 | 2 | 0,83 | 2011 | 0,35 |

# Text boxes

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Школа, детский сад | 11871 | 0,032 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
|  |  | 150 | 76 |

Ул. Центральная