РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСКАТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РАСКАТИХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  14 октября 2013 года   № 31

c.Раскатиха

Об утверждении схемы

теплоснабжения

Раскатихинского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   Устава Раскатихинского сельсовета Притобольного района Курганской области, Раскатихинская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения Раскатихинского сельсовета согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее  решение вступает в силу после его  обнародования в помещениях Администрации Раскатихинского сельсовета, Раскатихинской сельской библиотеки, отделении почтовой связи Раскатиха Кетовского почтамта Управления федеральной почтовой связи Курганской области – филиала ФГУП «Почта России».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Раскатихинской сельской Думы Тутукова А.А..

Председатель Раскатихинской сельской Думы                                                        А.А.Тутуков

Глава Раскатихинского сельсовета                                                                             А.А.Тутуков

Приложение

к решению Раскатихинской сельской Думы                                                                                                              от 14 октября 2013 года № 31

«Об  утверждении схемы  теплоснабжения Раскатихинского сельсовета»

Схема теплоснабжения Раскатихинского сельсовета

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Раскатихинского сельсовета Притобольного района являются Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правила землепользования и застройки муниципального образования Раскатихинский сельсовет  Притобольного района Курганской области.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

- цели и задачи разработки схемы теплоснабжения;

- общую характеристику сельского поселения;

- графическую часть;

- план с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию;

- перечень присоединённых объектов;

- существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с.Раскатиха;

- информацию о ресурсоснабжающей организации;

- перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах Раскатихинского сельсовета.

2.  Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения являются:

1) обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении Раскатихинского сельсовета;

2) выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

3) выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Раскатихинского сельсовета.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

3. Общая характеристика Раскатихинского сельсовета

Раскатихинский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Притобольного района.

Площадь Раскатихинского сельсовета на 01.01.2013 г. –10062 гектара.

Административным центром Раскатихинского сельсовета является село Раскатиха.

Численность населения Раскатихинского сельсовета на 01.01.2013 года – 728 человек.

Территория Раскатихинского сельсовета расположена на юге Курганской области в 50 км от областного центра г.Кургана и 16 км от районного центра с.Глядянское.

Растительный мир своеобразен и богат, кроме лесостепной зоны, имеются ленточные бора. Произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственные.

Рельеф местности – равнинный, понижение местности связано с долинами рек и логами. Общий уклон местности к долине реки Тобол зависит от объёма воды, которая придёт по малым рекам, логам, оврагам и от глубины уровня грунтовых вод.

Климат резко-континентальный. Из-за особенности рельефа  и географического расположения  в район легко проникают  холодные, сухие и теплые воздушные массы из казахстанских степей. Именно они и делают погоду иногда непредсказуемой и невероятно изменчивой. Иногда даже прогноз  погоды не в состоянии предусмотреть резких изменений погоды.  Так же  на климат местности  влияют и  континентальные  ветра, приходящие с Восточной Сибири.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.8○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -22.5○С.

Абсолютный минимум температур - 47○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 18 сентября, последнего – 21 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 26 см. Число дней со снежным покровом составляет 157 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 57-61%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующихся в Восточной Сибири и Казахстане.

В целом за год преобладают ветры западных и южных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в марте (4.8 м/с), наименьшие в августе (3.2 м/с).

4. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация –  МУП Администрации Притобольного района «Притоболье».

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Раскатиха |
| 1 | Школьная | Адрес не присвоен | 0,44 | 166 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Раскатихинского сельсовета  осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в  селе  Раскатиха отопление МКОУ «Раскатихинская СОШ», Здание Администрации (фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, отделение Сбербанка, Раскатихинский сельский Дом культуры, Раскатихинская сельская библиотека)   осуществляется от котельной (схема теплоснабжения – приложение 1); топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

5. Перспективное развитие Раскатихинского сельсовета и перспективное

потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения

в границах Раскатихинского сельсовета

Население Раскатихинского  сельсовета в настоящее время составляет 728 человек.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

Ж-1 - зоны индивидуальной и малоэтажной многоквартирной  застройки;

Ж-2 - зона перспективой индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки;

ИТ-1  - зона транспортной инфраструктуры;

ИТ-2- зона инженерной инфраструктуры;

ОД - общественно-деловая зона многофункционального назначения;

П-1 - коммунально-складская зона;

П-2 - зона предприятий 3-5 классов вредности;

РЗ-1 – зона мест отдыха общего пользования;

ПЗ-2 – зона учреждений отдыха, спорта и туризма;

СХ-1 - зона сельхозиспользования (пашни, огороды);

СХ-2 - зона сельхозиспользования (объекты строительства сельскохозяйственного назначения);

СН-1 – зона размещения кладбищ;

СН-2 – зона размещения скотомогильников;

СН-3 - зона размещения складирования и хранения ТБО;

ВЗ-1 – зона  прибрежных защитных  полос;

ВЗ-2 – водоохранная зона;

ЛФ - зона лесного фонда;

ЕЛ - зона естественного ландшафта.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Раскатиха имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

Многоквартирные и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной котельной.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для Раскатихинского сельсовета. Резервная мощность котельной позволяет ещё отапливать дополнительные объекты.

6. Схема теплоснабжения от школьной котельной

с. Раскатиха

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| КВСрд-0,22 | 2 | 0,44 | Подземная 2000 | Надземная 2010 |  |

# Text boxes

МКОУ «Раскатихинская СОШ»ул.Ценая, 4

Котельная

Здание Администрации

ул. Зеленая, 7

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МКОУ «Раскатихинская СОШ» | 9300 | 0,079 |
| Администрация сельсовета | 480 | 0,005 |
| Раскатихинская сельская библиотека | 108 | 0,001 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 294 | 0,003 |
| Отделение почтовой связи | 108 | 0,001 |
| Отделение Сбербанка | 42 | 0,0005 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
| 104 | 50 | 62 | 89 |