РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

НАГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НАГОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2013 года № 121

с. Нагорское

Об утверждении схемы теплоснабжения

Нагорского сельсовета

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   Устава Нагорского сельсовета, Нагорская сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему теплоснабжения Нагорского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в печатном органе Администрации Нагорского сельсовета и Нагорской сельской Думы «Родничок»

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Нагорской сельской Думы  Максимову Л.Д.

Председатель Нагорской сельской Думы                                                                   Л.Д. Максимова

Глава Нагорского сельсовета                                                                                             А.И. Наумов

Приложение

к решению Нагорской сельской

Думы от 10 октября 2013 года  № 121

«Об утверждении  схемы   теплоснабжения

Нагорского сельсовета»

Схема теплоснабжения Нагорского сельсовета

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Нагорского сельсовета Притобольного района Курганской области является: Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила землепользования и застройки муниципального образования Нагорский сельсовет  Притобольного района Курганской области.

I Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

111.  Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Нагорский сельсовет  входит в состав Притобольного района Курганской области и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Притобольного района.

Площадь Нагорского сельсовета на 01.01.2013 г. –25051,93 га.

Административным центром Нагорского сельсовета является с. Нагорское.

Численность населения  Нагорского сельсовета на 01.01.2013 – 1861 человек.

Территория Нагорского сельсовета расположена в северной части муниципального образования Притобольного района, в 27 км от районного центра и на юге Курганской области в 64-х км от областного центра.

Растительный мир своеобразен и богат, кроме лесостепной зоны, имеются ленточные бора. Произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственные.

Рельеф местности – слабоволнистая плоская равнина с гривами, увалами, представляя ярко выраженный холмистый рельеф. Общий уклон местности к долине реки Тобол. Зависит от объёма воды, которая придёт по малым рекам, логам, оврагам и от глубины уровня грунтовых вод.

Климат. Для данной территории климат – резко континентальный, характеризующийся недостатком увлажнения с периодически повторяющейся засушливостью. Особенности климата – резкие колебания температур от месяца к месяцу, и даже в течении суток, поздние весенние и осенние заморозки, неравномерная ( по месяцам) обеспеченность осадками. Притобольный район относится к IB строительно-климатическому району, со следующими характеристиками :

- Среднегодовая температура- 2,0 С

- Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с

- Среднегодовая влажность воздуха – 73 %

- Среднегодовые суммы осадков составляют 255-300мм

- Средняя температура (января) самого холодного месяца – 17 С

- Средняя температура ( июля) самого жаркого месяца + 19,8 С

- Абсолютная минимальная температура – 50 С

- Абсолютная максимальная температура + 41С

- Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,85 м;

- Нормативная глубина промерзания песчаных 2,41 м.

Наибольшие месячные суммы осадков отмечаются в летнее время года, причём максимальные наблюдаются в июле и достигают 55 мм. Наименьшее количество осадков выпадает  в зимнее время года ( январь-февраль) и составляет 10 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой – начале второй декады ноября, средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней, при этом следует отметить, что средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму насчитывает порядка 30 см. Сходит снег в конце второй декады апреля.

Континентальный климат способствует постоянному движению воздушных масс. Число дней с тихой погодой очень мало. Среднегодовые скорости ветра достигают 3-4м/сек с колебаниями от 2,6 до 4,9 м/сек. В летнее время скорости ветра меньше, чем зимой и в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра западное, юго-западное и южное. Иногда ветры достигают значительных скоростей, что вызывает так называемые « черные бури».

В течение зимних дней месяцев высокое атмосферное давление сосредоточивается на юго-востоке области с постепенным понижением на северо-западе. Это в основном и обусловливает движение ветров. В зимние месяцы преобладающим направлением хода ветров являются юго-западные румбы.

Нагорский сельсовет Притобольного района выделяется относительно высокой комфортностью климатических и природных условий .

2. Сведения о котельных.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – ООО « Энергосервис» г. Екатеринбург.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Нагорское |
| 1 | Миникотельная | Ул Центральная, 37 | 0,83 | 150 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Нагорского сельсовета  осуществляется:

- в частных и двухквартирных домах  от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Нагорское отопление школы, детского сада, школьных мастерских осуществляется от миникотельной (схема теплоснабжения – приложение 1);  топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие сельского поселения.

Население Нагорского  сельсовета в настоящее время составляет 1804  человек в перспективе намечается естественная убыль в связи со старением населения.

Площадь населенного пункта остается неизменной.

В населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются:

Ж-1 - зоны индивидуальной и малоэтажной многоквартирной  застройки;

Ж-2 - зона перспективой индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки;

ИТ-1  - зона транспортной инфраструктуры;

ИТ-2- зона инженерной инфраструктуры;

ОД - общественно-деловая зона многофункционального назначения;

П-1 - коммунально-складская зона;

П-2 - зона предприятий 3-5 классов вредности;

РЗ-1 – зона мест отдыха общего пользования;

ПЗ-2 – зона учреждений отдыха, спорта и туризма;

СХ-1 - зона сельхозиспользования (пашни, огороды);

СХ-2 - зона сельхозиспользования (объекты строительства сельскохозяйственного назначения);

СН-1 – зона размещения кладбищ;

СН-2 – зона размещения скотомогильников;

СН-3 - зона размещения складирования и хранения ТБО;

ВЗ-1 – зона  прибрежных защитных  полос;

ВЗ-2 – водоохранная зона;

ЛФ - зона лесного фонда;

ЕЛ - зона естественного ландшафта.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Нагорское имеет в настоящее время тепло - и электрические системы инженерного обеспечения.

4. Перспективное теплоснабжение

Общая площадь жилого фонда муниципального образования на состояние 01.01.2012 года составляет 32,0 тыс.кв.м. Имеется одна котельная -  Нагорскоая миникотельная. Теплоснабжение обеспечивается для социально-культурных объектов, индивидуальные жилые дома – печное отопление.

Для перспективного развития теплоснабжения на территории Нагорского сельсовета необходимо разработать программу, где указать последовательность мероприятий. На первую очередь система теплоснабжения в Нагорском сельсовете сохраняется действующая.

Теплоснабжение новой застройки и объектов соцкультбыта предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных аппаратов и индивидуальных встроено-пристроенных, крышных и комплектных котельных.

Также  на первую очередь и на перспективу предусматривается:

- перевод действующих котельных  с твердового топлива на газ, в соответствии с очередями строительства газопроводов;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- строительство индивидуальных котельных в сельской местности для отопления общественных зданий работающих на природном газе.

Схема теплоснабжения от  миникотельной

с. Нагорское ул. Центральная, 37

Нагорский детский сад

котельная

| Нагорская средняя школа |  |
| --- | --- |

| школьная котельная |
| --- |
| марка котлов | кол-во, шт. | мощность, Гкал/ч. | год ввода | присоединен-ная мощность, Гкал/ч |
| КВСрд-0,22 | 2 | 0,83 | 2011 | 0,35 |

# Text boxes

| наименование потребителя | отапливаемый объем, м3 | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Школа, детский сад | 11871 | 0,032 |

| общая протяженность сетей |
| --- |
| подземная | надземная |
| протяженность, м | диаметр, мм | протяженность, м | диаметр, мм |
|  |  | 150 | 76 |

Ул. Центральная